Zal nr 1 c do SIWZ

Załącznik do umowy nr ……../ZP/2020 z dnia …………………………2020 r.

# OPIS przedmiotu zamówienia - CZĘŚĆ III

# REZERWAT PRZYRODY OSTNICOWE PAROWY GRUCZNA

- Rodzaje zabiegów ochronnych realizowanych w ramach zamówienia

Wykonanie zabiegów ochronnych na łącznej powierzchni ok 19,2 ha, realizowanych w ramach zamówienia, zgodnie z poniższym wykazem.

| Nr powierzchni | Pow. [ha] | Zakres prac |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2020 (ETAP I) | 2021 (ETAP II) |
| 1 | 3,27 | wykaszanie i odkrzaczanie muraw w tym: - wycinka drzew w północnej części powierzchni (ok. 20 szt. o obwodach 25- 60 cm) oraz pozostałych drzewek o mniejszych średnicach na powierzchni ok. 0,2 ha - usuniecie/ wycinka zwartych zarośli krzewów głównie derenia w północnej części obszaru na pow. ok. 0,02 ha | - |
| 2 | 5,54 | - | wykaszanie i odkrzaczanie muraw |
| 3 | 3,05 | odkrzaczanie muraw, w tym usuniecie nalotów i odrostów drzew (do 6 lat) oraz redukcja o 50 % pokrycia krzewów | - |
| 4 | 7,34 | - | wykaszanie i odkrzaczanie muraw, w tym usuniecie nalotów topoli oraz starszych osobników (do 20 szt. o obwodach powyżej 25 cm.), |

- Sposób realizacji zabiegów ochronnych

- Lokalizację powierzchni przeznaczonych do realizacji zabiegów ochronnych (wykaszania i odkrzaczania) przedstawia załącznik graficzny.

- Zabieg odkrzaczania i wykaszania na pow. nr 1, 2 i 4 będzie polegał na ręcznym usuwaniu nalotów drzew i krzewów (głównie odbijających pędów tarniny) przy powierzchni gruntu oraz wykoszeniu pozostałej roślinności oraz jej zgrabieniu i usunięciu. Biomasa będzie usunięta z wykaszanej powierzchni najpóźniej do 14 dni od daty jej wykoszenia. Usunięciu będzie podlegać również część drzew. Obwody drzew podane w tabeli były mierzone na wysokości 1,3 m.

- Zabieg odkrzaczania na powierzchnia nr 3 będzie polegał głównie na wycinaniu kilkuletniego nalotu i odrostów drzew i krzewów (usunięcie ok. 50% wszystkich zakrzaczeń). Szczegółowy zakres prac na gruncie zostanie wyznaczony w uzgodnieniu z Zamawiającym. Zwarte zakrzaczenia stanowią szacunkowo ok 30 % powierzchni objętej zabiegami.

- Sposób postepowania z biomasą:

- Pow. nr 1  - drzewa usunięte z północnej części powierzchni zostaną składowane na powierzchni wskazanej na załączniku graficznym, pozostała biomasa zostanie usunięta poza teren rezerwatu;

- Pow. nr 2 - biomasa zostanie usunięta poza teren rezerwatu;

- Pow. nr 3 – biomasa z połowy powierzchni (od strony zachodniej) zostanie w miarę możliwości rozdrobniona i złożona w stosach w wybranych punktach rezerwatu, w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym. Z drugiej połowy (od strony wschodniej) zostanie wywieziona poza teren rezerwatu.

- Pow. nr 4 - biomasa zostanie złożona w wybranych punktach rezerwatu, zgodnie z załącznikiem graficznym lub wywieziona poza teren rezerwatu. Usunięta topola zostanie złożona w miejscach wskazanych na załączniku graficznym.

- Na całym terenie objętym zabiegami nie należy usuwać róż, a  w odległości 1,5 m od granicy rezerwatu,  w górnej części stoków, także innych gatunków krzewów.

- Dopuszczone jest wykaszanie mechaniczne realizowane w taki sposób i takim sprzętem, aby nie zniszczyć powierzchni gruntu – większość prac będzie odbywać się na stokach o znacznym nachyleniu (20 - 50º).

- W ramach prac należy również dokonać niezbędnych prac uprzątających teren rezerwatu tj. obumarłych drzew i konarów z muraw oraz innych odpadów w tym antropogenicznych (jeżeli zostanie stwierdzone ich występowanie).

- Każdorazowo przed przystąpieniem do realizacji zabiegów ochronnych należy z dwudniowym wyprzedzeniem powiadomić o tym fakcie Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Bydgoszczy (e-mail: justyna.czajka.bydgoszcz@rdos.gov.pl) oraz Nadleśnictwo Dąbrowa (e-mail: dabrowa@torun.lasy.pl)

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prawidłowości wykonywania przez Wykonawcę prac objętych umową.

ZAMAWIAJĄCY						WYKONAWCA

...................................................				 ..................................................

# Footnotes

Podano powierzchnię wydzieleń w rzucie pionowym (czyli w sposób w jaki określa się powierzchnię działek ewidencyjnych). Z uwagi na znaczne nachylenie terenu rzeczywista powierzchnia wykonywanych zabiegów ochronnych będzie odpowiednio większa.