Załącznik nr 1 do umowy nr …………. z dnia …………….. 2021 r.

# OPIS przedmiotu zamówienia

# obszar natura 2000 TORFOWISKO MIELEŃSKIE PLH040018

Rodzaje zabiegów ochronnych realizowanych w ramach zamówienia

Wykaszanie i odkrzaczanie na łącznej powierzchni ok. 1,05 ha zgodnie z wykazem prac przedstawionym w poniższej tabeli:

| Nr | Pow. [ha] | Zakres prac |
| --- | --- | --- |
| 1. | 0,96 | Usunięcie sosny zwyczajnej, brzozy brodawkowatej, olszy czarnej oraz wierzb (głównie 2-3 letnich odrostów). Prace nie mogą powodować uszkodzenia osobników chronionej brzozy niskiej Betula humilis. |
| 2. | 0,09 | Wykoszenie trzciny wraz z usunięciem pojedynczo występujących krzewów. |

Sposób i uwarunkowania realizacji zabiegów ochronnych:

- Prace prowadzone są w terenie bagiennym o wysokim poziomie wód gruntowych, z lokalnymi podtopieniami (nawet w okresach suszy). Z uwagi na uwarunkowania terenowe prace mogą być wykonywane tylko ręcznie. W celu przejścia na powierzchnię nr 1, przy wysokich lokalnych stanach wód, mogą być potrzebne spodniobuty lub wodery.

- Lokalizację powierzchni przeznaczonych do realizacji zabiegów ochronnych przedstawia załącznik graficzny.

- Zabieg odkrzaczania i wykaszania będzie polegał na:

- wycince krzewów i drzew poniżej szyi korzeniowych na trzech wyznaczonych przez Zamawiającego stanowiskach (różniących się pokryciem drzew i krzewów) o powierzchni 100 m2 każda (w granicach powierzchni nr 1), a następnie złożenie biomasy w wyznaczonych punktach, w sąsiedztwie odkrzaczanej powierzchni nr 1;

- usuwaniu/wycince krzewów przy powierzchni gruntu na pozostałej części powierzchni nr 1, a następnie złożenie w wyznaczonych punktach, w sąsiedztwie odkrzaczanej powierzchni nr 1;

- wykoszeniu trzciny wraz z wycinką przy powierzchni gruntu pojedynczo występujących krzewów (powierzchnia 2), zgrabywaniu, składowaniu oraz wywozie biomasy poza wykaszany płat siedliska. Wykonawca jest zobowiązany do utylizacji biomasy we własnym zakresie.

- Prace o których mowa w pkt 3a na powierzchni nr 1 będą prowadzone po uprzednim uzgodnieniu dokładnego terminu prowadzenia prac z Zamawiającym (przewiduje się realizację prac pod bezpośrednim nadzorem pracownika RDOŚ).

- Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia wszystkich pracowników w zakresie rozpoznawania chronionej brzozy niskiej Betula humilis (gatunek występuje na pow. nr 1).

- Każdorazowo przed przystąpieniem do realizacji zabiegów ochronnych należy z dwudniowym wyprzedzeniem powiadomić o tym fakcie Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska  w Bydgoszczy (e-mail: justyna.czajka.bydgoszcz@rdos.gov.pl) oraz Nadleśnictwo Skrwilno (e-mail: skrwilno@torun.lasy.gov.pl).

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prawidłowości wykonywania przez Wykonawcę prac objętych umową.

Terminy realizacji prac:

Działania ochronne będą realizowane w okresie od 1września 2021 r. do 30 września 2021 r.